## Slide 1: Evidenzbasierte Unterstützung der HAZOP-Vorbereitung durch RDF/OWL-Knowledge-Graphen und LLM-Orchestrierung
Duc Hai, Nguyen
“
FORSCHUNGSFRAGE
Wie können natürlichsprachliche HAZOP-Fragen anhand nachvollziehbarer Anlagenevidenz beantwortet werden, ohne das Sprachmodell selbst als Wissensquelle zu verwenden?

## Slide 2: Agenda
Motivation
    Warum ist HAZOP-Vorbereitung aufwendig?
    Ziel & Abgrenzung
Architektur
    Reasoning-Beispiel
    Architektur
Evaluation
    Testaufbau
    Ergebnisse
Fazit und Ausblick

## Slide 3: Motivation

## Slide 4: Warum ist HAZOP-Vorbereitung aufwendig?
Problem:
Die HAZOP-Vorbereitung stützt sich wesentlich auf P&IDs und Expertenwissen [1].
Relevante Anlageninformationen müssen aus P&IDs und weiteren Engineering-Daten manuell zusammengeführt werden.
Mehrstufige technische Beziehungen zwischen sind im P&ID nicht direkt ablesbar.
Digitale Chance und Herausforderung:
DEXPI stellt P&ID-Daten strukturiert und maschinenlesbar bereit.
Sprachmodelle ermöglichen natürliche Abfragen, können aber unbelegte technische Aussagen erzeugen [2], [3].
1
2
Bedarf:
Natürlichsprachliche Abfragen mit nachvollziehbarer Evidenz aus dem Anlagenmodell
Notes: Die Literatur zeigt, dass die HAZOP-Vorbereitung stark von manueller P&ID-Interpretation und Expertenwissen abhängt.
Gleichzeitig wird die manuelle Modellierung der benötigten Informationen als zeitaufwendig und fehleranfällig beschrieben.
Indirekte Beziehungen zwischen Equipment, Anschlüssen und Messfunktionen sind nicht unmittelbar erkennbar.
-> Daraus ergibt sich der Bedarf nach einer maschinenlesbaren und evidenzbasierten Unterstützung.

## Slide 5: Ziel & Abgrenzung
DEXPI-Anlagendaten als RDF Knowledge Graph darstellen
implizite Beziehungen mit OWL-Reasoning ableiten
Evidenz über SPARQL-Werkzeuge bereitstellen
natürliche Sprache über einen LLM-Agenten zugänglich machen
vollständige automatische HAZOP
Bewertung von Ursachen, Folgen, Risiken oder Maßnahmen
Ersetzung des Expertenteams
freie technische Aussagen aus LLM-Modellwissen
allgemeine HAZOP-Automatisierung statt ausgewählter Vorbereitungsfragen
ZIEL
NICHT ZIEL
Der Ansatz unterstützt die Informationsbeschaffung; die sicherheitstechnische Bewertung bleibt beim HAZOP-Team, während das LLM nur Werkzeugauswahl und Antwortformulierung auf Basis überprüfbarer Evidenz übernimmt.
Notes: Der Ansatz unterstützt die Informationsbeschaffung — die sicherheitstechnische Bewertung bleibt beim HAZOP-Team.
Das Sprachmodell liefert keine eigene Fachaussage, sondern formuliert Antworten auf Basis überprüfbarer Evidenz.

## Slide 6: Architektur

## Slide 7: Vom DEXPI-Modell zur evidenzbasierten Antwort
P&ID → DEXPI/Proteus-XML → RDF Knowledge Graph → OWL Reasoning → SPARQL-Werkzeuge ↔ LLM-Orchestrierung
Wissen und logische Ableitungen
Werkzeuge
LLM
Graph & Reasoner
kontrollierter Zugriff
Auswahl und Formulierung
Das LLM ist in dieser Architektur nicht die Wissensquelle, sondern der Orchestrator.

## Slide 8: Vollständige Werkzeugübersicht
Werkzeug | Zweck
search_equipment | Löst natürlichsprachliche Begriffe zu Anlagenobjekten auf (Entity-Auflösung)
get_equipment_capacity | Fragt Kapazitätswert und Einheit eines Equipments ab
get_level_monitoring | Prüft füllstandsbezogene Instrumentierungsfunktionen eines Equipments
explain_equipment_pif_path | Gibt den RDF-Pfad zwischen Equipment und Instrumentierungsfunktion aus
get_instrumentation_functions | Listet alle Instrumentierungsfunktionen eines Equipments
search_pifs | Sucht Instrumentierungsfunktionen nach Tag oder Kategorie
search_predicates | Sucht verfügbare RDF-Eigenschaften (Graph-Exploration)

## Slide 9: Reasoning-Beispiel:
Tank-B001
SensingNozzle_LSL102D
hasSensingLocation
Process Signal Generating Function
hasProcessSignalGeneratingFunction
LSL102D
hasChamber
Chamber_B001_Main
hasChamber
Ist die Füllstandsüberwachung von Tank-B001 durch Middle-Level-Sensor nachvollziehbar belegt?
OWL PROPERTY CHAIN — ERGEBNIS
Tank-B001 hazop:hasPIF LSL102D
wird als explizites, zitierbares RDF-Tripel materialisiert
zsh — rdf.agents.orchestrator
$ python -m rdf.agents.orchestrator "Ist die Füllstandsüberwachung von Tank-B001 durch Middle-Level-Sensor nachvollziehbar belegt?"
>> tool_calls get_instrumentation_functions → explain_equipment_pif_path
>> inferred Tank-B001 hazop:hasPIF PIF_LSM102C
>> reasoning entailed_by_owl_rl: true (nicht explizit im Graph)
>> answer "Ja, die Füllstandsüberwachung von Tank-B001 durch Middle-Level-Sensor ist nachvollziehbar belegt."
Notes: Die Füllstandsüberwachung ist eine netzwerkbasierte Information. Zwischen Tank und Messfunktion liegen mehrere Modellobjekte. Durch eine OWL Property Chain wird daraus die direkte Beziehung Tank-B001 hasPIF LSL102D abgeleitet. Dadurch muss das Sprachmodell die technische Schlussfolgerung nicht selbst erzeugen. Es kann ein bereits materialisiertes und überprüfbares Tripel abrufen. Das ist der technische Kern der Arbeit - hier etwas mehr Zeit investieren als bei den Grundlagen.
LLM wählt zwei Werkzeuge: get_instrumentation_functions findet die Kandidaten, explain_equipment_pif_path liefert den RDF-Pfad und die per OWL-Reasoning abgeleitete Beziehung. Middle-Level-Sensor wird als PIF_LSM102C erkannt
OWL-Reasoning leitet Tank-B001 hazop:hasPIF PIF_LSM102C ab
Antwort ist belegbar, weil der Pfad explizit ausgegeben wird
Bottom message:
Die Antwort entsteht nicht aus Modellwissen, sondern aus Werkzeugergebnissen und einem nachvollziehbaren RDF/OWL-Evidenzpfad.

## Slide 10: Evaluation

## Slide 11: Testaufbau
Lokales LLM: Qwen3.5 9B über Ollama
Fester System Prompt, feste Werkzeugmenge, fester RDF/OWL-Graph
Temperatur: 0
Pro Kompetenzfrage: 3 Durchläufe
Bewertet wird der vollständige Ablauf: Frage → Werkzeugauswahl → RDF-Evidenz → Status → Antwort
Kernbotschaft:
Evaluiert wird nicht das Weltwissen des LLMs, sondern seine Fähigkeit, RDF-Evidenz korrekt über Werkzeuge zu nutzen.

## Slide 12
B2 · BACKUP
Alle elf Kompetenzfragen und Ergebnisse
Nr | Kompetenzfrage | Kat. | W | S | E | Abst.
1 | Kapazität von Tank B001? | A | ✓ | ✓ | ✓ | –
2 | „B001 speichert 0,05 m³ Lauge” – vollständig belegt? | A | ✓ | ✓ | ✓ | –
3 | Füllstand von Tank-B001 überwacht? | A | ✓ | ✓ | ✓ | –
4 | Füllstandsüberwachung durch LSL102D belegt? | A | ✓ | ✓ | ✓ | –
5 | Fassungsvermögen des Behälters? | B | ✓ | ✓ | ✓ | –
6 | Füllstand von Behälter-B001 überwacht? | B | ✗ | ✗ | ✗ | –
7 | Level-Messung am Tank b001? | B | ✓ | ✓ | ✓ | –
8 | Messfunktionen des Behälters? | B | ✓ | ✓ | ✓ | –
9 | Kapazität von Behälter B099? | C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
10 | Betriebsdruck von Behälter B001? | C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
11 | Lauge in B001 korrosiv gegenüber Werkstoff? | C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
W = Werkzeugauswahl · S = Statuskorrektheit · E = Evidenztreue · Abst. = Abstention · Zeile 6 (amber) = einziger Fehlerfall
Backup — Evidenzbasierte HAZOP-Vorbereitung
B2

## Slide 13: Evaluationskriterien
Was wird bewertet?
Werkzeugauswahl: Wählt der Agent passende Tools?
Statuskorrektheit: answered / partially_answered / not_answerable
Evidenztreue: Ist die Antwort durch Werkzeugergebnisse gedeckt?
Abstention: Lehnt der Agent unbelegbare Fragen korrekt ab?
Kernbotschaft:
Eine gute Antwort ist nicht nur richtig, sondern auch belegbar und korrekt als beantwortbar oder nicht beantwortbar eingeordnet.

## Slide 14
04 · EVALUATION
Wie wurde der Ansatz geprüft?
Werkzeugauswahl
Statuskorrektheit
Evidenztreue
Abstention
Kategorie A
Vorhandene Evidenz
Fragen, die anhand der im RDF-Modell hinterlegten Bezeichnungen direkt beantwortbar sind.
Kategorie B
Paraphrasen & Varianten
Terminologische Varianten und abweichend geschriebene Equipment-Tags.
Kategorie C
Fehlende Evidenz
Nicht verfügbare Information — korrektes, kontrolliertes Zurückweisen erwartet.
SYSTEM
Qwen3.5-9B lokal (Ollama) · T = 0 · 11 Fragen × 3 Wiederholungen = 33 Durchläufe · keine Abweichungen beobachtet
Evidenzbasierte HAZOP-Vorbereitung
7
Notes: Die Evaluation sollte nicht die allgemeine Intelligenz des Sprachmodells messen. Untersucht wurde, ob die Gesamtarchitektur geeignete Werkzeuge auswählt, korrekte Evidenzstatus vergibt und keine unbelegten Aussagen erzeugt. Kategorie C ist besonders wichtig. Dort wurde geprüft, ob das System bei fehlenden Informationen kontrolliert nicht antwortet. Vorsichtig formulieren: "In den drei Wiederholungen wurden unter der gewählten Konfiguration keine Abweichungen beobachtet." NICHT allgemein behaupten, dass das Modell deterministisch sei. [5:30-6:40]

## Slide 15
04 · EVALUATION
Ergebnisse: 10 von 11 Fragen evidenztreu bearbeitet
10 / 11
evidenztreu und mit
geeignetem Status
Dimension | Ergebnis
Fachlich geeignete Werkzeugpfade | 9 / 11
Korrekter Evidenzstatus | 10 / 11
Evidenztreue Antworten | 10 / 11
Korrekte Abstention | 3 / 3
KF2 korrekt nur teilweise beantwortet (Kapazität belegt, Medium „Lauge” nicht verifizierbar)
KF9–KF11 korrekt zurückgewiesen — fehlende Evidenz zuverlässig erkannt
Kein Rückgriff auf parametrisches Wissen bei der Korrosivitätsfrage (KF11)
Evidenzbasierte HAZOP-Vorbereitung
8
Notes: Zehn der elf Fragen wurden evidenztreu beantwortet beziehungsweise korrekt zurückgewiesen. Bei KF2 konnte die Kapazität von 0,05 Kubikmetern bestätigt werden. Das Speichermedium Lauge war jedoch nicht über die ausgeführten Werkzeuge verifizierbar. Die Antwort wurde deshalb korrekt als teilweise beantwortet gekennzeichnet. Alle drei Fragen ohne ausreichende Evidenz wurden als nicht beantwortbar eingestuft. Besonders relevant: Bei der Korrosivitätsfrage erzeugte das Modell keine allgemeine Aussage aus seinem Vorwissen. Nicht alle elf Fragen einzeln vorstellen - kostet zu viel Zeit. Bei Rückfragen: Backup-Folie. [6:40-8:00]

## Slide 16
05 · FAZIT & AUSBLICK
Nachvollziehbare Evidenz statt freier Modellantworten
RDF/OWL, Reasoning und kontrollierte SPARQL-Werkzeuge ermöglichen nachvollziehbare HAZOP-Evidenzabfragen in natürlicher Sprache.
DREI TAKEAWAYS
Fachliche Evidenz stammt aus dem Knowledge Graph, nicht aus dem LLM.
Reasoning macht indirekte Anlagenbeziehungen explizit und zitierbar.
Robuste Entity-Auflösung und eindeutige Werkzeugstatus sind sicherheitskritisch.
AUSBLICK
Größere Anlagenmodelle
Weitere HAZOP-Fragestellungen
Vergleich verschiedener LLMs
Kontrollierte LLM-generierte SPARQL-Abfragen
„Damit ist der Ansatz keine automatische HAZOP, sondern eine nachvollziehbare semantische Assistenz für deren Vorbereitung.“
Notes: Die Arbeit zeigt, dass ein lokal betriebenes Sprachmodell als Schnittstelle zu einer formalen und nachvollziehbaren Evidenzbasis eingesetzt werden kann. Der wesentliche Vorteil liegt nicht darin, dass das LLM technische Zusammenhänge selbst kennt. Der Vorteil liegt darin, dass es kontrollierte Werkzeuge auswählt, während Wissen und Schlussfolgerungen im Knowledge Graph und im Reasoner verbleiben. Der Fehlerfall zeigt gleichzeitig, dass Prompt-Regeln allein nicht genügen. Sicherheitsrelevante Abläufe müssen durch die Architektur erzwungen werden. Letzter Satz: "Damit ist der Ansatz keine automatische HAZOP, sondern eine nachvollziehbare semantische Assistenz für deren Vorbereitung." [9:15-10:00]

## Slide 17: Prinzipien zur Lösung ähnlicher Aufgaben (optional)

## Slide 18: Testaufbau

## Slide 19: OSAT-Hinweise
Die Folien in diesem Abschnitt können zur begleitenden zur Darstellung der Ergebnisse der optionalen Teilaufgabe „Verstehen der Prinzipien zur Lösung ähnlicher Aufgaben mithilfe von neuronalen Netzen“ in der Verteidigung benutzt werden.
Beachten Sie dabei die Fragestellungen in der Aufgabenstellung!!

## Slide 20: Quellen

## Slide 21: Quelle
[1] Internationale Vereinigung für Soziale Sicherheit (Hrsg.): „Das PAAG-/HAZOP-Verfahren und weitere praxisbewährte Methoden: Risikobeurteilung in der Anlagensicherheit“. 5. Ausgabe 3/2020, IVSS Sektion Chemie, Heidelberg, 2020, ISBN 978-92-843-7037-5.
[2] A.A. Alimin, D.P. Goldstein, L. Schulze Balhorn, A.M. Schweidtmann: “Talking Like Piping and Instrumentation Diagrams (P&IDs)”. arXiv preprint arXiv:2502.18928, 2025 (Internet source https://arxiv.org/abs/2502.18928, accessed on 05.07.2026).
[3] A.A. Alimin, A.M. Schweidtmann: “GraphRAG for Engineering Diagrams: ChatP&ID Enables LLM Interaction with P&IDs”. arXiv preprint arXiv:2603.22528, 2026 (Internet source https://arxiv.org/abs/2603.22528, accessed on 05.07.2026).

## Slide 22: TUD Farben
Blau 1
Hex #2F57B2
RGB 47 / 87 / 178
CMYK 90 / 50 / 0 / 0
NCS 3050-R90B
Violett 1
Hex #7369BE
RGB 115 / 105 / 190
CMYK 64 / 62 / 0 / 0
NCS 2050-R60B
Magenta 1
Hex #BC1589
RGB 188 / 21 / 137
CMYK 30 / 96 / 0 / 0
NCS 2060-R40B
Rot 1
Hex #D20F41
RGB 210 / 15 / 65
CMYK 0 / 100 / 60 / 0
NCS 1080-R
Orange 1
Hex #C85000
RGB 200 / 80 / 0
CMYK 0 / 90 / 100 / 20
NCS 2075-Y70R
Gelb 1
Hex #FFC700
RGB 255 / 199 / 0
CMYK 0 / 25 / 100 / 0
NCS 0580-Y10R
Oliv 1
Hex #767A23
RGB 118 / 122 / 35
CMYK 50 / 35 / 100 / 22
NCS 4040-G80Y
Grün 1
Hex #007D4B
RGB 0 / 125 / 75
CMYK 90 / 0 / 80 / 15
NCS 3050-G
Türkis 1
Hex #0A777F
RGB 10 / 119 / 127
CMYK 100 / 10 / 30 / 40
NCS 3060-B10G
Blau 2
Hex #97C6FF
RGB 151 / 198 / 255
CMYK 43 / 15 / 0 / 0
NCS 1040-R90B
Violett 2
Hex #C8C8FF
RGB 200 / 200 / 255
CMYK 20 / 20 / 0 / 0
NCS 0520-R60B
Magenta 2
Hex #FFB9FF
RGB 255 / 185 / 255
CMYK 0 / 30 / 0 / 0
NCS 0520-R40B
Rot 2
Hex #FFAAA5
RGB 255 / 170 / 165
CMYK 0 / 44 / 27 / 0
NCS 1030-R
Orange 2
Hex #FFBE78
RGB 255 / 190 / 120
CMYK 0 / 30 / 55 / 0
NCS 1030-Y30R
Gelb 2
Hex #FFE483
RGB 255 / 228 / 131
CMYK 0 / 5 / 50 / 0
NCS 0530-G90Y
Oliv 2
Hex #D2DC46
RGB 210 / 220 / 70
CMYK 25 / 0 / 81 / 0
NCS 0550-G60Y
Grün 2
Hex #8CE6AA
RGB 140 / 230 / 170
CMYK 45 / 0 / 45 / 0
NCS 2030-G10Y
Türkis 2
Hex #8CE6D7
RGB 140 / 230 / 215
CMYK 45 / 0 / 20 / 0
NCS 1030-B30G
Brillantblau
Hex #00008C
RGB 0 / 0 / 140
CMYK 100 / 80 / 5 / 0
NCS 3060-R80B
Dunkelblau
Hex #001450
RGB 0 / 20 / 80
CMYK 100 / 70 / 10 / 60
NCS 7020-R70B
Schwarz
Hex #00000
RGB 0 / 0 / 0
CMYK 0 / 0 / 0 / 100
NCS 9000-N
Grau 100%
Hex #323F4B
RGB 50 / 63 / 75
CMYK 45 / 20 / 5 / 80
NCS 8005-R80B
Weiß
Hex #FFFFFF
RGB 255 / 255 / 255
CMYK 0 / 0 / 0 / 0
NCS 0300-N

## Slide 23
Personen
TUD-Icons nach Themen
Benefits
Gebäude

## Slide 24
Kommunikation
Social Media

## Slide 25
Zeichen und Pfeile
Sicherheit und Notfall

## Slide 26
Barrierefrei-Kennung
Forschung / Lehre

## Slide 27
Außenraum / Umwelt
Transport / Navigation
Food

## Slide 28
Symbole