## Slide 1: OSAT-Hinweise
Abschließende Folien stammen aus dem Corporate Design der TU Dresden ab 2025. Beachten Sie bitte diese Vorlagen bei der Gestaltung Ihrer Folien!
Verwenden Sie bitte Bilder zur anschaulichen Darstellung!
Bilder aus anderen Quellen müssen referenziert werden!
Wählen Sie keine zu kleine Schriftgröße! Kontrollieren Sie dies auch bei eingefügten Diagrammen!
Versuchen Sie die Zeitvorgabe einzuhalten!
Fußzeile bitte anpassen: über Ansicht, Folienmaster, 1. Folie links

## Slide 2: YOLO26: Bestimmung von Objekt-Posen in Bildern
Nguyen, Duc Hai, Richard Loewe (Gruppe Nr.4)
Professur für Automatisierungstechnik
Zwischenpräsentation/Verteidigung im Oberseminar Automatisierungstechnik in SS2026

## Slide 3: Motivation - 1. Welche Teilaufgabe in der Navigation mobiler Roboter wird gelöst?

## Slide 4: Welche Teilaufgabe in der Navigation mobiler Roboter wird gelöst?
Bestimmung von Objekt-Posen in Bildern:
    Pose des Roboters
    Erkennung der Position und Orientierung von Hindernissen
    Schätzen von Zielposen/Landmarken
Konkret für YOLO26:
    Personen erkennen
    Bewegungen interpretieren
    Greifpunkte bestimmen

## Slide 5: Use Cases
Quelle: Object manipulator — MRTK2

## Slide 6: Use Cases

## Slide 7: Analyse der Datenfluss

## Slide 8: Eingangsdaten mathematisch
Während Training:
Während Inferenz:

## Slide 9: Eingangsdaten mathematisch
Bild als Tensor:
Dimensionen: Farbkanäle x Höhe x Breite
In YOLO26 meist 3 Farbkanäle (RGB) und quadratisches Bild: 640x640 Pixel
z.B. Eingangstensor float32[1, 3, 640, 640]
R^(3xHxW)
Zwischen Inference und training unterscheiden

## Slide 11: Ausgangsdaten mathematisch
Vor Nachbearbeitung:
    float32[batch, channels, anchors]
    Default settings: float32[1, 56, 8400] „8400“ vermutlich falsch nochmal prüfen
    anchors=640 x 640 pixels
    Channels= 4 bounding box values
    + 1 class confidence (for single-class pose)
    + 51 keypoint values
    Keypoint values = 17 keypoints x 3 values each (x,y,confidence)

## Slide 12: Non-Maximum-Suppression

## Slide 13
Nach Nachbearbeitung:
float32[num_detections, 17, 3]
Num_detectcions= Anzahl der detektierten Personen
17 Keypoint pro Objekt mit jeweiligen Koordinaten (x,y) und Konfidenz
Mathematische schreibweise

## Slide 15: Einsatz von YOLO 26 – Pose estimation

## Slide 16: Softwaretechnische Umsetzung
Programmiersprache: Python
  YOLO26 Inference:
Input video / image
YOLO("yolo26n-pose.pt")
model.predict(…)
Results object per frame
Bounding boxes + class IDs/names + pose keypoints + confidence scores

## Slide 17: Softwaretechnische Nachbearbeitung - NMS-free Inference
Quelle: Ultralytics [1]
Klassische YOLO-Pipeline:
Raw predictions → NMS → final detections
YOLO26-Pipeline:
Raw predictions → end-to-end predictor → final detections

## Slide 18: Softwaretechnische Nachbearbeitung - NMS-free Inference
Definition:
Entfernt stark überlappende Bounding Boxes
Behalte Box mit höchster Confidence, entferne Boxen mit hoher IoU-Überlappung
Vorteil:
✅Weniger doppelte Detektionen, klare finale Ausgabe
Nachteil:
❌Zusätzliche Latenz
❌IoU-Schwelle muss manuell gewählt werden
❌schwieriger für Edge/Export
Quelle: pyimagesearch[2]

## Slide 19: Softwaretechnische Nachbearbeitung - NMS-free Inference
Warum bleibt YOLO26 trotz weniger Nachbearbeitung stabil?
Methode | Rolle | Bedeutung der Nachbearbeitung
DFL Removal | Vereinfachte Bounding-Box-Regression | einfachere Ausgaben, bessere Exportfähigkeit
ProgLoss | Stabilere Gewichtung der Loss-Komponenten im Training | hilft, Genauigkeit trotz vereinfachter Pipeline zu halten
STAL | Bessere Zuordnung kleiner/verdeckter Objekte | verbessert Erkennung schwieriger Objekte
MuSGD | Stabilere und schnellere Konvergenz beim Training | stabileres Training, keine Runtime-Nachbearbeitung

## Slide 20: Softwaretechnische Nachbearbeitung – Results object

## Slide 21: Referenz

## Slide 22
[1] The impact of Ultralytics YOLO26’s faster, edge-first design. Abirami Vina. January 16, 2026. URL: https://www.ultralytics.com/blog/the-impact-of-ultralytics-yolo26s-faster-edge-first-design
[2] Intersection over Union (IoU) for object detection. Adrian Rosebrock on November 7, 2016. URL: https://pyimagesearch.com/2016/11/07/intersection-over-union-iou-for-object-detection/